PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE SEPARACION  DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

Se plantea  el cerramiento de la estructura metálica existente para poner en funcionamiento la planta de selección. Para llevar adelante la obra se deberá contratar la  mano de obra y la provisión de materiales para ejecutar las siguientes tareas.

- PLANTA DE SELECCIÓN Y RECUPERACION

1.1 Trabajos preliminares. Movimiento de suelo. Se procederá a la limpieza del área de trabajo retirando la capa de suelo vegetal. Se realizará el aporte de suelo seleccionado y cemento, compactando hasta llegar a la cota de nivel asignada para construir pavimento, para alto tránsito, de 0.15 m de espesor con terminación antideslizante, con juntas de dilatación y pendiente hacia  colectora perimetral, en 450 m2.

1.2. Estructura

La construcción del cerramiento del tinglado se realizará con paneles de hormigón premoldeado, respetándose los vanos para colocar los portones y aventanamientos.:

- Las dimensiones serán de  15 mts de frente  por  30 mts de fondo con una altura libre de 5.00 mts , sobre los laterales , debiéndose cerrar con el mismo material el arco que se forma con el parabólico.

- Las fundaciones  del paramento de hormigón premoldeado se realizarán con bases y vigas de hormigón armado.

1.3. Cerramiento : Los aventanamientos  serán de  aluminio blanco de 1.20 m de alto por 2,50 m de largo ( podrá variar, de acuerdo ala separación entre columnas portantes), con vidrios transparentes de 4 mm de espesor, con mosquitero y dispositivo para su manejo de cierre y apertura.

La puerta de ingreso a sanitarios será de aluminio blanco, ciega, de 0,90 m por 2.05 m de altura.

1.4. Colectora perimetral: El local llevará una canaleta colectora de Hº Aº ubicada a 3 m de los muros laterales , de sección rectangular de dimensiones 0,30 m de ancho por 0.30 m de profundidad ( en la cota menos profunda), siendo de 0.07 el espesor de las paredes. La pendiente de la canaleta será de 1,5 % en dirección a la cámara de inspección. Estará impermeabilizada, generando una conducción estanca. La canaleta tendrá en la parte superior una rejilla metálica realizada en planchuela de 1” x ¼” con una separación de 3/4”, fijada a la losa mediante grapas . Rejilla y marco irán pintados con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color amarillo vial.

# El contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura a ejecutar.